# ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЫТЕГРА»

# РЕШЕНИЕ

# г. Вытегра

от __________ 2018   № _____

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра»  Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2018-2022 г.г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 23 Устава города Вытегра Городской Совет муниципального образования «Город Вытегра»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2018-2022г.г.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Вытегра».

Глава муниципального образования

«Город Вытегра»		                      		                                               А.В. Зимин

# Утверждена решением Городского Совета

муниципального образования «Город Вытегра»

# от  _____________ № _____

# ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2018-2020г.г.».  (далее «Программа»)

1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2018-2020г.г.». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204; - Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48; - Устав муниципального образования «Город Вытегра»; - Схема территориального планирования городского поселения Вытегра Вытегорского района Вологодской области. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Вытегра». |
| Разработчик Программы | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Вытегра». |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели Программы - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан поселения; устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья населению. Основными задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; - обеспечение доступности жилья и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения. |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2022 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация муниципального образования «Город Вытегра»; - Муниципальное предприятие города Вытегра «Служба благоустройства»; - Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2018 – 2022 годах составляет 13090,00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 11900,00 тыс. руб.; бюджет района – 0,0 тыс. руб.; бюджет МО «Город Вытегра» - 1190,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в сфере водоснабжения; снижение потерь в водопроводных сетях; улучшение экологической обстановки в районе; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов ЖКХ; повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; повышение комфортности и безопасности проживания населения поселения. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: 2018 год – 60 %; 2019 год – 54 %; 2020 год – 48 %; 2021 год – 42 %; 2022 год – 36 %. Повышение устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса поселения, сокращение сроков перерыва обеспечения населения услугами жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), сокращение потерь в водопроводных сетях на 20 %. |

Система контроля        Контроль за исполнением Программы

за исполнением            осуществляют:

программы                 - Администрация МО «Город Вытегра».

- Введение

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра»  Вытегорского района Вологодской области на 2018-2022 годы» разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра»  – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов, используемых для водоснабжения города.

На основании утвержденной Программы администрация города может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса района.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства в сферах водоснабжения, о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы объектов коммунального комплекса района в сфере водоснабжения в соответствии с планируемыми потребностями развития городского поселения Вытегра на период 2018-2022г.г.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения в сфере водоснабжения.

Основными задачами Программы являются:

- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и потребителей муниципального образования «Город Вытегра».

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Вытегра как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Город Вытегра»;

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании схемы территориального планирования  муниципального образования «Город Вытегра», в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности города, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 июля 2007 года № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вытегра»

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» характеризуется высокой степенью износа оборудования, требуются реконструкция и капитальный ремонт отдельных объектов. В связи с  развитием индивидуального жилищного строительства требуется увеличение разводящих водопроводных сетей. Из-за ограниченных возможностей местного бюджета администрация города не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации, капитального ремонта и нового строительства инженерных сетей и коммуникаций в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. Финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, регионального, районного, местного бюджетов и инвесторов.

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» являются подземные воды.

Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, имеют лучшее качество по сравнению с поверхностными водами и, в основном, соответствуют требованиям СанПиН, однако характеризуются повышенной минерализацией, жесткостью, повышенным железа. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01).

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание: 15-ти артезианских скважин; сетей и водоводов протяженностью 24545 п.м., условный диаметр сети от 25 до 160 мм. Основным оборудованием скважин являются погружные насосы ЭЦВ 6 различной производительности.

Скважина по ул. Энгелься – самоизливающаяся.

В муниципальном образовании «Город Вытегра» единого водозабора не организовано.  Организованы 11 технологических зон водоснабжения, которые обусловлены месторасположением  существующих скважин.

Произведена частичная закольцовка.

Характеристика подземных водозаборов по муниципальному образованию представлена в таблице № 1.

Таблица 1.

| № | Местонахождение | Паспортный номер | Год бурения | Глубина, м | Дебит, м3/час | Марка насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина (баня) | 2/85 | 1985 | 126 | 23,7 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 2 | пр. Ленина (ДК) | 74027 | 1989 | 130 | 20 | ЭЦВ 6-16-80 |
| 3 | Советский пр. (больница) | 1 | 1970 | 134,2 | 20,5 | ЭЦВ 6-16-90 |
| 4 | пр. Ленина (пищекомбинат) | 43771 | 1964 | 135 | 7 | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 5 | ул. Октябрьская (стадион) | 3/85 | 1985 | 45,4 | 5,4 | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 6 | Рыбзавод | 11/92 | 1992 | 90 | 7,5 | ЭЦВ 6-6,5-120 |
| 7 | ул. Энгельса | 25-В | 1973 | 32 | 7,2 | самоизлив |
| 8 | д. Шестово | 3101 | 1986 | 126 | 7 | ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 9 | Промзона | 43757 | 1964 | 51 | 16,2 | ЭЦВ 6-6,5-80 |
| 10 | ул. Школьная (ВРГСиС) | 74491 | 1991 | 110 | 17,3 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 11 | ул. Школьная | 3 | 1972 | 51 | - | ЭЦВ 6-10-50 |
| 12 | ул. Школьная | 4-в | 1968 | 54 | 6,0 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 13 | ул. Школьная | 36-в | 1975 | 133 | 16,0 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 14 | ул. Школьная | 842 | 1962 | 48 | 6,0 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 15 | Пудожский тракт | 1-р | 2004 | 60 | 16,0 | ЭЦВ 6-10-80 |

На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ 6 различной мощности.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование, местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка | производи-тельность, м3/час | напор, м | мощ-ность, кВт | Число оборотов | КПД |
| 1 | Пр. Ленина (баня) | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |
| 2 | Пр. Ленина (ДК) | ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 5,5 | 2850 | 48 |
| 3 | Советский пр. (больница) | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 2850 | 48 |
| 4 | Пр. Ленина (пищекомбинат) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 2850 | 48 |
| 5 | ул. Октябрьская (стадион) | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 2850 | 48 |
| 6 | Рыбзавод | ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 2850 | 48 |
| 7 | ул. Энгельса | самоизлив | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Шестово | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 4 | 2850 | 48 |
| 9 | Промзона | ЭЦВ 6-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 2850 | 48 |
| 10 | ул. Школьная (ВРГСиС) | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 2850 | 48 |
| 11 | ул. Школьная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |
| 12 | ул. Школьная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |
| 13 | ул. Школьная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |
| 14 | ул. Школьная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |
| 15 | Пудожский тракт | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2850 | 48 |

Характеристика зданий насосных станций представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Местонахождение | Год постройки | Материал стен | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр. Ленина (баня) | 1985 | кирпич | аварийное |
| 2 | пр. Ленина (ДК) | 1962 | кирпич | аварийное |
| 3 | Советский пр. (больница) | 1970 | кирпич | удовлетворительное |
| 4 | пр. Ленина (пищекомбинат) | 1977 | деревянное | аварийное |
| 5 | ул. Октябрьская (стадион) | 1985 | кирпич | неудовлетворительное |
| 6 | Рыбзавод | 1992 | кирпич | аварийное |
| 7 | ул. Энгельса | самоизлив |
| 8 | д. Шестово | 1986 | кирпич | удовлетворительное |
| 9 | Промзона | 1977 | деревянное | аварийное |
| 10 | ул. Школьная (ВРГСиС) | 1995 | деревянное | удовлетворительное |
| 11 | ул. Школьная | 1968 | деревянное | аварийное |
| 12 | ул. Школьная | 1975 | деревянное | удовлетворительное |
| 13 | ул. Школьная | 1964 | деревянное | удовлетворительное |
| 14 | ул. Школьная | 1972 | деревянное | аварийное |
| 15 | Пудожский тракт | 2004 | модуль | хорошее |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет  – 24 545 п.м.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| № п.п. | Наименование | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заречная часть | 6700 |
| 2 | Центральная часть | 11870 |
| 3 | Район ВРМЗ | 2430 |
| 4 | Воинская часть (Пудожский тракт) | 1420 |
| 5 | Промзона | 2125 |
| ИТОГО | 24545 |

Сети водоснабжения выполнены из труб различных материалов: в основном стальных, чугунных, асбестоцементных и, частично, полиэтиленовых труб.

Изношенность труб водопровода составляет в пределах 80%.

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

В настоящее время основными проблемами в сфере водоснабжения муниципального образования являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- изношенность зданий насосных станций;

- выход из строя оборудования и др.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям.

3. Перспективы развития муниципального образования «Город Вытегра» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Основным документом территориального планирования г. Вытегры является Генеральный план муниципального образования «Город Вытегра» от 2004г. Расчетный срок Генерального плана до 2025 года.

В перспективе по генеральному плану поселения в черте города предусматривается строительство новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Приоритетными территориями формирования новой индивидуальной жилой застройки определены и утверждены проекты планировки территорий жилых микрорайонов в Северо-восточном и Восточном районах города.

Инженерное обеспечение указанных микрорайонов предполагает новое строительство водопроводных сетей и присоединение к существующим центральным  водопроводам.

4. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вытегра» применяются показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризует сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Город Вытегра» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровень потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования «Город Вытегра» являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения  строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на водопроводных  сетях: 2017 год – 60 ед.; 2022 год – 15 ед.;

- износ системы водоснабжения: 2017 год – 80%; 2022 год – 30%;

- уровень потерь воды: 2017 год - 35 %, 2022 год - 15%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: к 2022 году – 100%.

Оптимизация технической структуры:

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности:

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию на 30%.

Параметры надежности и качества обслуживания:

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей на 10%;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 4 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

-  Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды.

Параметры экономической эффективности:

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач.

5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры объектов на 2018-2022 годы

Мероприятия программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Перечень мероприятий приведен в приложении 1 Программы.

Право на финансирование за счет средств капитальных вложений областного бюджета получат проекты, направленные на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов.

Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут включать строительство отдельных объектов, связанных в первую очередь с решением экологических задач.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения» планируется осуществлять за счет капитальных вложений областного бюджета.

Объемы финансирования программы в 2018 - 2022 годах приведены в приложении 1.

7. Сроки и механизм реализации Программы

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2018-2022 годах.

Приоритетное право на предоставление финансирования за счет средств областного бюджета получат проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- установка систем учета и распределения на объектах ЖКХ.

Для достижения поставленных целей предлагается повысить эффективность управления коммунальной инфраструктурой:

- совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса;

- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры частных компаний и формирование договорных отношений между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

8. Управление Программой и контроль за её реализацией

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования «Город Вытегра».

Администрация города несет ответственность за ее конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

Ежегодно в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным,   начальник отдела городского хозяйства администрации города представляет главе администрации муниципального образования «Город Вытегра» информацию о ходе реализации программы, давая комплексную оценку эффективности программы по итогам года.